|  | 钢管外形尺寸及 管表号规定 | 项目名称 PROJECT | 东南电化扩建15万吨/年TDI项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 SUBPROJECT | 烧碱装置 |
|  |  | 文件号 DOC.NO. | A332S87-Y0-03 |
|  | 项目代码 JOB NO. | A332S87 | 设计阶段STAGE | 详细设计 | 页数：1/14 |
| 钢管外形尺寸及 管表号规定 |
| 0 | 供三维试设计用 |  |  |  | 2021.1 |
| 版次 REV. | 说明 DESCRIPTION | 设计 DES. | 校核 CHKD. | 审核 APPD. | 日期 DATE |

# 1. 概述

1.1  为了保证设计、制造和施工等各环节管道组成件的外形尺寸和壁厚的一致性，特编制了《钢管外形尺寸及管表号规定》，并在规定中引入了公称直径和管表号的概念。

注1： 管道组成件：用于连接或装配成管道的元件，包括管子、管件、法兰、阀门、垫片、紧固件以及管道特殊件等。

注2： 公称直径（DN）：用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径（用mm表示）等特征尺寸直接相关。

注3： 除在相关标准中另有规定，字母DN后面的数字不代表测量值，也不能用于计算目的。

注4: DN的定义取自《管道组成件 DN（公称尺寸）的定义和选用标准》GB/T 1047-2019。

注5：管表号：为了使选材合理，减少管壁厚度的分级数量，便于管理和施工，管壁厚度采用了管表号分级。

1.2 为了保证管道组成件外径系列的一致性，本规定将钢管、钛管、镍管的外径分为系列Ⅰ和系列Ⅱ。其公称直径对应的系列Ⅰ和系列Ⅱ的管道外径详见附表2.1、附表3.1、附表4.1、附表5.1、附表6.1、附表7.1。

1.3 为了区别于ASME标准的管表号，本规定将钢管的管表号用“CD-”为前缀表示，如CD-20、CD-40、CD-20S和CD-40S等；钛管的管表号用“Ti-”为前缀表示,如Ti-10、Ti-20等;镍管的管表号用“Ni-”为前缀表示,如Ni-10、Ni-20等; 管子的管表号系列应在设计文件中规定，其管表号对应的壁厚见附表2.1、附表3.1、附表4.1、附表5.1、附表6.1、附表7.1。

1.4钢衬四氟乙烯(20/PTFE)、钢衬聚烯烃(20/PO)衬里管及管道组成件的公称直径、外径、壁厚系列见附表8.1、附表9.1。

1.5 非金属管道CPVC、FRP、FRP/CPVC管道的公称直径、外径系列、壁厚系列等见附表10.1、附表11.1、附表12.1。

1.6 本文件用管表号规定管道组成件的统一壁厚，即公称直径和管表号相同的管道组成件壁厚是相同的。

1.7 管道组成件外径和壁厚的允许偏差应按相应技术标准中的要求执行。

1.8 采购时业主或采购方必须向管道组成件生产厂商提供此工程规定，以便生产厂商提供符合此规定的管道组成件。

# 6. 钛管及管道组成件

6.1  钛管及管道组成件的壁厚见表6.1

表6.1             钛管及管道组成件壁厚

| 公称直径 DN | 外 径 mm | 管表号对应的壁厚 mm |
| --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | T-10 | T-20 | T-30 |
| 15 |  | 18 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 |  | 32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 32 |  | 38 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 40 |  | 45 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 50 |  | 57 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 65 |  | 76 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 80 |  | 89 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 100 |  | 108 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 125 |  | 133 | 3.5 | 3.5 |  |
| 150 |  | 159 | 3.5 | 3.5 |  |
| 200 |  | 219 | 4.0 | 4.0 |  |
| 250 |  | 273 | 4.0 | 4.0 |  |
| 300 |  | 325 | 4.0 | 4.0 |  |
| 350 |  | 377 | 4.0 | 5.0 |  |
| 400 |  | 426 | 4.0 | 6.0 |  |
| 450 |  | 480 | 4.0 | 6.0 |  |
| 500 |  | 530 | 4.0 | 8.0 |  |
| 600 |  | 630 | 5.0 | 8.0 |  |
| 700 |  | 720 | 5.0 | 10.0 |  |
| 800 |  | 820 | 5.0 | 10.0 |  |
| 900 |  | 920 | 6.0 |  |  |
| 1000 |  | 1020 | 6.0 |  |  |
| 1200 |  | 1220 | 8.0 |  |  |

# 7. 镍管及管道组成件

镍管及管道组成件的壁厚见表7.1

表7.1           镍管及管道组成件壁厚

| 公称直径 DN | 外 径 mm | 管表号对应的壁厚 mm |
| --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | Ni-10 |  |  |
| 15 |  | 18 | 3.0 |  |  |
| 20 |  | 25 | 3.0 |  |  |
| 25 |  | 32 | 3.0 |  |  |
| 32 |  | 38 | 3.0 |  |  |
| 40 |  | 45 | 3.0 |  |  |
| 50 |  | 57 | 3.0 |  |  |
| 65 |  | 76 | 3.0 |  |  |
| 80 |  | 89 | 3.0 |  |  |
| 100 |  | 108 | 3.0 |  |  |
| 125 |  | 133 | 3.5 |  |  |
| 150 |  | 159 | 3.5 |  |  |
| 200 |  | 219 | 4.0 |  |  |
| 250 |  | 273 | 4.0 |  |  |
| 300 |  | 325 | 4.5 |  |  |
| 350 |  | 377 | 5.0 |  |  |
| 400 |  | 426 | 5.0 |  |  |
| 450 |  | 480 | 5.0 |  |  |
| 500 |  | 530 | 6.0 |  |  |
| 600 |  | 630 | 8.0 |  |  |

# Text boxes

本文件及其所包含的数据、信息是所有权属福建省石油化学工业设计院（FJPEC）的秘密，文件产权法定属FJPEC所有。未经FJPEC书面许可，不得将文件中的任何部分或数据、信息提供给任何第三方或采用任何手段进行复制或用于其它任何之目的。